## Slide 1: Вариант
Физический диктант
I | II | III
Сила тока | Напряжение | Сопротивление
Notes: Слайд №1

## Slide 2: Эталоны ответов физического диктанта
 | I вариант | II вариант | III вариант
1. | Это скалярная величина, численно равная заряду, проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени: | Это физическая величина, характеризующая действие электрического поля на заряженные частицы и показывает какую работу совершает электрическое поле по перемещению единицы заряда на данном участке цепи: | Это противодействие проводника электрическому току, оно прямо пропорционально длине проводника и обратно пропорционально площади поперечного сечения проводника:
2. | Ампер (А) | Вольт (В) | Ом (Ом)
3. | Амперметр | Вольтметр | Омметр
4. | Последовательно | Параллельно | Параллельно
5. |  |  | 
И
А
V
Notes: Слайд №2

## Slide 3: Критерии оценок за физический диктант
Оценка | Количество правильных ответов
«5» | 5
«4» | 4 (один из них ответ на 1-й вопрос)
«3» | 3 4 (нет ответа на 1-й вопрос)
«2» | 1-2
Notes: Слайд №3

## Slide 4: Задача
Вторичное напряжение сварочного трансформатора «СТ» 68 В, при сварке деталей, даёт силу тока 8 А. Определите сопротивление электрической дуги.
Notes: Слайд №4

## Slide 5: Цель урока:
раскрыть опытным путём зависимость силы тока от напряжения и сопротивления на участке цепи
Notes: Слайд №5

## Slide 6
Закон Ома для участка цепи
1). Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении
Notes: Слайд №6

## Slide 7
Зависимость прямопропорциональная
U (В) |  |  | 
I (А) |  |  | 
2
0,4
4
0,8
6
1,2
Закон Ома для участка цепи
U (В)
I (А)
2
6
4
0
0,4
0,8
1,2
При R=const, I ~ U
1). Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении
Notes: Слайд №7

## Slide 8
Зависимость обратнопропорциональная
R (Ом) |  |  | 
I (А) |  |  | 
1
1,5
3
3
2
1
Закон Ома для участка цепи
При U=const, I ~
I (А)
R (Ом)
0
1
1,5
3
1
2
3
2). Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении
Notes: Слайд №8

## Slide 9
Сила тока в однородном проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.
Георг Симон Ом
(1789–1854)
Закон Ома для участка цепи
I ~
I ~ U
Notes: Слайд №9

## Slide 10
Магический треугольник
I
U
R
01.07.2013
Закон Ома для участка цепи
Notes: Слайд №10

## Slide 11
01.07.2013
Закон Ома для участка цепи
При уменьшении сопротивления сила тока возрастает
при сопротивлении близком к нулю проводник сильно нагревается
и возникает короткое замыкание
Возможные причины возникновения короткого замыкания:
при соприкосновении оголённых проводов
при небрежном ремонте проводки под током
при большом скоплении пыли на монтажных платах
при случайном попадании насекомого внутрь прибора
Notes: Слайд №11

## Slide 12
Молодцы!!!
Урок закончен
Всем спасибо
Домашнее задание учить конспект: формулировка и формула закона Ома, магический треугольник.
Notes: Слайд №12